## Slide 1: Magnete und magnetische Felder
Dauer- und Elektromagnete

## Slide 2: Ørsted-Versuch
1819 beobachtete ØRSTED die
Ablenkung einer Kompassnadel
als Strom durch einen Draht floss.
Hans Christian Ørsted: dänischer Physiker, Chemiker und Natur-philosoph (1777 - 1851)

## Slide 3: Magnetische Körper
Zwischen einem Magneten und Körpern aus Eisen, Nickel, Cobalt, Neodym-Eisen-Bor und bestimmten keramischen Werkstoffen (so genannte Ferrite) oder stromdurchflossenen Leitern wirken magnetische Kräfte.
Nickel
Cobalt
Eisen
Ferrite
stromdurchflossene Leiter

## Slide 4: Permanentmagnet
Permanentmagneten besitzen einen dauerhaften (nicht zeitlich begrenzten) Magnetismus. Sie werden auch als Dauermagneten bezeichnet.
Ein Magnet besitzt zwei Pole, einen Süd- und einen Nordpol. An den Polen sind die magnetischen Kräfte am größten. Von den Polen Richtung Mitte des Magneten werden die magnetischen Kraftwir-kungen schwächer.

## Slide 5: Kräfte zwischen Magneten
Zwischen zwei Magnetpolen können an-ziehende oder abstoßende Kräfte auftreten. Ungleichnamige Pole ziehen sich an, gleich-namige Pole stoßen sich ab.
Gleichnamige Pole stoßen sich ab
Ungleichnamige Pole ziehen sich an

## Slide 6: Dauerhafte Magnetisierung
Dauerhafte Magnetisierung bedeutet, dass aus einem magnetisierbaren Körper ein Permanent-magnet hergestellt wird.
Magnetisieren eines Eisenstabes durch Überstreichen mit einem Permanentmagneten

## Slide 7: Entmagnetisierung
Entmagnetisierung bedeutet, dass die Magnetisierung eines Körpers rückgängig gemacht wird.
Entmagnetisieren eines Permanentmagneten durch Erschütterung

## Slide 8: Entmagnetisierung
Entmagnetisierung bedeutet, dass die Magnetisierung eines Körpers rückgängig gemacht wird.
Entmagnetisieren eines Permanentmagneten durch Erhitzen

## Slide 9: Modell der Elementarmagnete
Wird ein Magnet geteilt, entstehen zwei kleinere neue Magnete. Denkt man sich diesen Prozess sehr oft fortgesetzt, kann man sich vorstellen, dass ein Magnet aus vielen kleinen Magneten besteht. Diese kleinen Magnete werden als Elementar-magnete bezeichnet.

## Slide 10: Modell der Elementarmagnete
ferromagnetische Stoffe

## Slide 11: Elektromagnete (Spule)

## Slide 12: Elektromagnete (Spule)
Merke: | je größer die Stromstärke des durch die Spule fließenden Stromes ist, desto größer ist die magnetische Kraftwirkung je größer die Windungszahl der Spule ist, desto größer ist die magnetische Kraftwirkung befindet sich innerhalb der Spule ein Eisenstück (Eisenkern), dann vergrößert sich die magnetische Kraftwirkung der Spule

## Slide 13: Drehspulmesswerk
Der Zeigerausschlag ist proportional zur fließenden Stromstärke bzw. zur anliegenden Spannung.  Messgerät

## Slide 14: Magnetfeld der Erde
Pole des Magnetfeldes

## Slide 15: Magnetfeld der Erde
Das Erdmagnetfeld als Orientierungshilfe

## Slide 16: Anwendung von Dauer- und Elektromagneten
Elektrische Klingel

## Slide 17: Das magnetische Feld
In dem Raum (Wirkungsbereich) um einen Magneten werden Kräfte auf magnetisierbare Körper ausgeübt. Das Magnetfeld beschreibt diesen Raum.

## Slide 18: Das Feldlinienbild des mag-netischen Feldes

## Slide 19: Das Feldlinienbild des mag-netischen Feldes

## Slide 20: Das Feldlinienbild des mag-netischen Feldes
An verschiedenen Stellen im Wirkungs-bereich eines Magneten richtet sich die Nadel eines Kompasses in unterschiedliche Richtungen aus. Diese Erscheinung wird dazu genutzt, um das magnetische Feld anschaulich darzustellen.

## Slide 21: Das Feldlinienbild des mag-netischen Feldes
Der Verlauf oder die Richtung der magne-tischen Feldlinien eines Magneten wird dadurch bestimmt, auf welcher Bahn sich eine kleine Kompassnadel bewegen würde, wenn man sie im magnetischen Feld loslassen würde.

## Slide 22: Das Feldlinienbild des mag-netischen Feldes
Das magnetische Feldlinienbild ist ein Modell für das magnetische Feld. Es ermöglicht Aussagen über die Ausrichtung von Magnetnadeln und die Stärke der magnetischen Kraftwirkung.
Merke: | magnetische Feldlinien laufen im Außenraum eines Stabmagneten vom Nord- zum Südpol im Inneren eines Dauermagneten laufen die Feldlinien dagegen vom Südpol zum Nordpol sie geben die Kraftrichtung auf einen magnetischen Nordpol an Je dichter (enger) die Feldlinien dargestellt sind, desto stärker ist die magnetische Kraftwirkung

## Slide 23: Formen magnetischer Felder

## Slide 24: Formen magnetischer Felder
Homogenes magnetisches Feld: Die Feldlinien verlaufen parallel und besitzen immer den gleichen Abstand zueinander. Die magnetische Kraftwirkung ist in einem homogenen Feld überall gleich groß.

## Slide 25: Erdmagnetfeld

## Slide 26: Magnetfeld von Elektromag-neten
Jeder stromdurchflossene Leiter erzeugt ein magnetisches Feld.
Um einen geradlinigen stromdurchflossenen Leiter bilden sich kreisförmige Feldlinien.
Gerader Leiter

## Slide 27: Magnetfeld von Elektromag-neten
Linke Handregel: Hält man den Daumen der
linken Hand in Stromrichtung (von „“ nach „“),
so bilden die gekrümmten Finger die Richtung
der magnetischen Feldlinien.

## Slide 28: Magnetfeld von Elektro-magneten
hinaus
hinein
Wo befinden sich Nord- und Südpol?
N
S

## Slide 29: Magnetfeld von Elektro-magneten

## Slide 30: Magnetfeld von Elektro-magneten
Das Magnetfeld einer stromdurchflossenen Spule gleicht dem eines Stabmagneten. Im Inneren der Spule herrscht annähernd ein homogenes Magnetfeld.
Spule

## Slide 31: Magnetische Flussdichte
Die magnetische Flussdichte ist ein Maß für die magnetische Kraftwirkung eines Magnetfeldes.
Formelzeichen (Symbol):
Einheit: [] = 1 T (ein Tesla); 1 T =
Zusammenhang zwischen magnetischer Feldstärke und magnetischer Flussdichte :

## Slide 32: Magnetische Flussdichte
hinaus
hinein

## Slide 33: Magnetische Flussdichte
Die magnetische Flussdichte einer Spule ist direkt proportional zur fließenden Stromstärke und der Windungszahl:

## Slide 34: Magnetische Flussdichte

## Slide 35: Magnetische Flussdichte
Befindet sich innerhalb der Spule ein ferro-magnetischer Stoff, dann vergrößert sich die magnetische Flussdichte der Spule:
Die relative Permeabilitätszahl ist eine Stoffkonstante. Sie gibt an, um wie viel sich die magnetisch Flussdichte im Vergleich zum Vakuum (näherungsweise auch Luft) vergrößert.
Stoff | 
Vakuum | 1
Luft | 1,000 000 4
Eisen | 250 - 680
Kobalt | 80 - 200
Nickel | 280 - 2500
Stoff | 
Vakuum | 1
Luft | 1,000 000 4
Eisen | 250 - 680
Kobalt | 80 - 200
Nickel | 280 - 2500

## Slide 36: Magnetische Flussdichte
hinaus
hinein

## Slide 37: Magnetische Flussdichte
Die magnetische Flussdichte einer Spule ist indirekt proportional zur Länge der Spule:

## Slide 38: Magnetische Flussdichte
Für die magnetische Flussdichte im Inneren einer langen, dünnen Spule gilt:
– Windungszahl; – Stromstärke – Spulenlänge; – relative Permeabilität – magnetische Feldkonstante

## Slide 39: Helmholtz-Spulen-Paar

## Slide 40: Helmholtz-Spulen-Paar
Simulation

## Slide 41: Helmholtz-Spulen-Paar
Helmholtz-Spulen-Paar: Zwei kurze Spulen mit dem Radius R werden parallel und im Abstand vom Radius R der Spulen aufgestellt. Die beiden Magnet-felder überlagern sich und ergeben im Bereich zwischen den Spulen ein annähernd homogenes Magnetfeld.